## Slide 1: Projet Robourt
Charlotte, Lucas, Arthur, Marie, Emma
Présentation du 10/10

## Slide 2: Sommaire
Présentation & diagramme d'architecture
Avancées
Perspectives futures

## Slide 3: Présentation
Amélioration d'un bras robot à 6 axes
Objectif -> aider les personnes à mobilité réduite dans la vie quotidienne
En collaboration avec les 3èmes années MsC

## Slide 4
Diagramme d'architecture
PCB
Convertisseur AC/DC
Régulateurs
Stepper
23HS2442B
Stepper
23HS8430
Servomoteurs
AX12
Microcontrôleur
Raspberry Pi
Servomoteur
XL320
230V
24V
3.3V
5V
UART
11.1V
7.4V
Driver
TMC2590
Données extérieures
UART
Driver
TMC2590
Stepper
17HS19-2004S
Alimentation
Données
SPI
Driver
TMC2590

## Slide 5: Avancées Software
Contrôle des steppers (STEP/DIR)
Git/Github
ROS
  Réflexion sur le modèle utilisé
  Publisher/Subscriber
  Service/Client

## Slide 6: Avancées Hardware
Moteurs avec drivers inclus :
x1 XL320 : 7.4V
x2 AX12 : 11.1V
Moteurs sans drivers inclus :
x1 17hs19-2004S : 2A
x1 23HS8430 : 3A
x1 23HS2442B : 4.2 A
Hardware (PCB, servos moteurs et steppers)
Driver pouvant délivrer au moins 4.2 A en sortie
TMC 2225 2A TMC2240ATJ+
5A / Alimentation typique 24V
OU
TMC2590 8A
Alimentation 5 – 60 V

## Slide 7: Objectifs pour la suite du projet
Tâches à faire dans les 3 prochaines semaines
Contrôler Driver avec liaison SPI ( pas d'UART dispo pour TMC2590).
Schéma des montages MOSFET reliant TMC2590 aux steppers.